## Slide 1
🏭 工厂老化测试工具
项目介绍 · 需求与设计
▶ 目标平台 全志 A527 (ARM Cortex-A55 + Mali-G57)
▶ 运行模式 单机本地 · 桌面图标一键启动
▶ 测试项数 10 项硬件测试 · 全自动 · 实时可见
▶ 使用者 产线工人(无需命令行)、产线工程师(查看 / 调参)
2026-10-19

## Slide 2
01 · 项目背景
产线现状、痛点、改进目标
📌 现状痛点
• 全志 A527 量产设备下线前需做硬件体检 + 短期老化
• 当前依赖工人手工 + ad-hoc 脚本,执行不规范
• 结果散落各处,无法沉淀数据做质量分析
• pass / fail 全凭经验,争议无据可查
✅ 改进目标
• 测试 + 记录 + 报告做成单机闭环
• 工人无需懂命令,桌面图标 + 勾选
• 统一调度,执行一致性
• SQLite 全量存,历史可查、可申诉

## Slide 3
02 · 核心价值
从「上架一台新机」到「拿到报告」只需 4 步
1
桌面图标一键启动
无需命令,双击开浏览器
2
勾选 + 点开始
UI 极简,默认全选
3
实时看到每项进度
过程可见,等待不焦虑
4
明确 pass / fail
可查询、可申诉、可追溯
📊 关键数字
≤ 30s
工人操作
10 项
硬件测试
≈ 10 分钟
测试时长
≤ 5 分钟
工人上手
< 2s
UI 推送间隔

## Slide 4
03 · 使用流程
从桌面图标到出报告完整路径,含中途取消 / 单项重测分支(详细判定见 docs/需求设计.md §9.1)
开始
↓
┌────────────────────────┐
│ ① 开测试工具 │
│ ② 勾选要测的项 + 调默认参数 │
│ ③ 点「开始」→ 建运行记录 │
└────────────────────────┘
↓
┌── 主循环 (每跑一项重复) ─────────────────────────┐
─→ │ ④ 取下一项 → ⑤ 执行 → ⑥ 判定(4 态之一) → ⑦ 写结果 │ ──┐
└──────────────────────────────────────────────┘ │
↑ │
└──────────────── 回到 ④ ──────────────────────────────┘
↓ 全部跑完 / 中途停止
(中途 → 当前项 + 剩余未跑项 = stopped)
↓
┌────────────────────────┐
│ ⑧ 汇总 → ⑨ 写总报告 → ⑩ UI 显示 │
└────────────────────────┘
↓
任一 failed / error ?
├─ 否 → 整机通过,可下架 → 结束 ✓
└─ 是 → 整机不通过,留厂排查 → 结束 ✗
旁路分支:
• 单项重跑 (报告出来后):
对单条 failed / error 项点「重跑这一次」→ 替换 → 回到 ⑧
• 中途取消 (任一时点):
工人点「停止」→ 当前项 + 剩余 = stopped (区别于 skipped)
判定 4 态 (per §9.1)
状态 | 触发 | 行为
passed | 满足通过条件 | 写指标,继续下一项
failed | 断言不达标 | 不阻断,继续下一项
error | 工具缺失 / 代码异常 | 不阻断,继续下一项
skipped | 用户主动跳过 | 不计入通过率
stopped | 用户中途点「停止」 | 不当作 failed
配套硬规则
• 5 秒静默期:每项测完后留 5s,让 CPU / 温度 / 调度器复位
• 推荐 4 阶段顺序 (轻量 → 接口 → 射频 → 重载):
— ① 轻量:内存 / eMMC / TF
— ② 接口:HDMI / USB / 网口 / 风扇
— ③ 射频:WiFi 验证
— ④ 重载:GPU (glmark2-es2) / CPU (stress-ng)
• 工人可在 UI 上拖动调整执行顺序
• 单项重测:报告出后工人对单条 failed 项点"重跑这一次"
• `stopped` 不算 failed — 报告里高亮提示排查

## Slide 5
04 · 测试通过 / 失败的依据
量化阈值 + 过程证据 + 汇总公式
② 默认阈值参考(config.yaml 可调)
测试项 | 默认阈值
CPU 最高温度 | ≤ 85°C
GPU 渲染 | glmark2-es2 一轮完整跑完 + exit 0
WiFi 验证 | 4 步全过(ip/rfkill/iw scan 响应 + 扫到 ≥ 1 SSID)
USB 顺序写 / 读 | 各跑 30s, 写 ≥ 20, 读 ≥ 20 MB/s
网口 | 3 步全过(ethtool link yes + udhcpc 拿到 IP + ping c/c 全通 0% loss)
风扇 GPIO | 2 轮轮转均通过(写 1 读到 1, 写 0 读到 0)
TF 卡顺序读 | ≥ 10 MB/s(未插可选「跳」→ skipped)
内存(memtester) | 1 pass, 无 error
eMMC 顺序读 / 写 | 64K+256M 各 15s(总 ≈30s),读 ≥ 80,写 ≥ 30 MB/s
HDMI | EDID 可读 + 模式可设
✓ 过程证据 (per §10.3)
1. 工具正常退出 + 阈值满足(见 §6 各小节通过判据)
2. 含 ≥ 1 个核心指标入库(如温度 / 吞吐 / RSSI)
3. 含 ≥ 1 条过程日志(进度 / 关键状态)
❌ 不允许「工具退出码 0 就当 pass,中间啥也不记录」
📈 run 级汇总
项级 / passed = 满足 §6 通过清单 · run 级 / passed / total · 任一 failed/error → run 不通过 (§9.1 / §9.2)
4. `failed` 必须有 `error` 字段 + 错误上下文

## Slide 6
05 · 可观测性原则(产品级 hard rule)
点开始后必须立刻看到动作反馈,不允许「黑屏等结果」
⏱ 推送频率
≤ 2 秒
• 单项期间每 ≤2s 至少 1 帧
• progress 或 log 事件
• 静默阶段也要推心跳
• 避免用户怀疑工具死锁
🖥 前端呈现
每项独立
• 状态色 / 进度条 / 指标 / 日志
• 全局滚动日志区 (500 行)
• 重连后补 snapshot
• 进度条带百分比 + 阶段描述
📝 过程证据
必须留痕
• ≥ 1 个核心指标
• ≥ 1 条过程日志
• failed 必须有 error 字段
• 历史可重看全过程
📡 事件类型: progress | log | metric | run_started/finished | test_started/finished

## Slide 7
06 · 用到的技术
应用层技术 + Linux 系统工具(全部离线预打包 per §11.7)
▎ 应用层
后端 · Python 3.11 + FastAPI
异步 HTTP + WebSocket 一体化
前端 · Vue 3 (CDN,单文件 JS)
无构建,改立即见效
数据库 · SQLite
单机零运维,自包含文件
实时 · WebSocket /ws
双向通信,事件流
▎ Linux 系统工具(apt 装,无重写)
工具 (apt 装) | 用途
stress-ng | CPU 压力
glmark2-es2-wayland | GPU 渲染(全屏跑完一轮 + exit 0)
memtester | 内存完整性(1 pass)
fio | eMMC / TF / USB 块设备读写(各 15-30s)
ethtool | 网口链路检测 (Link detected yes/no)
iputils-ping | 网口外网 ping 通测 (c=6 全通 0% loss)
libdrm-tools (modetest) | HDMI 模式验证 (sysfs 优先)
iw / rfkill / iproute2 | WiFi 三件套(开关/射频/扫描)直测
/proc/rp_gpio/pi5 | 风扇 GPIO echo 拉高/拉低(内核自带)
libgpiod-tools + python3-libgpiod | 风扇备路径 (gpioget/sysfs 兜底)
udhcpc (busybox) | 网口 DHCP 取 IP (lease obtained)